## Slide 1
XI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA UGALJ I KRITIČNI MINERALI CCM 2023
Miloš Živanović
A.D. EPS, RB Kolubara
Iskustva primene diskontinualne mehanizacije pri eksploataciji uglja na istočnom delu Rudarskog basena Kolubara
Zlatibor, 2023.

## Slide 2
Na Istočnoj strani Kolubarskog ugljenog basena na delu bivšeg površinskog kopa “Polje D“, postoji deo ležišta glavnog ugljenog sloja koji je ostao neotkopan prilikom otkopavanja ugljenog sloja rotornim bagerima.
Uvod
Copyright © 2023 – Miloš Živanović
Miloš Živanović, A.D. EPS, RB Kolubara

## Slide 3
Glavni (donji) ugljeni sloj nalazi se na većoj dubini ispod površine terena. Kote krovine iznose od max 124 do min -138,2 m.n.v. Kote podine iznose od max 104,8 do min -197,1 m.n.v.
Bilansne rezerve iznose za “Polje E” iznose 296.927.440 t,, a vanbilansne rezerve iznose 131.969.670 t, što ukupno čini 428.897.110t. Dte srednja vrednost iznosi 8 413 kj/kg, količina vlage je 47,37%, a prosečna količina pepela je 12,76%. Iskorišćenje ležišta iznosi 72,2%.
Ležište
Miloš Živanović, A.D. EPS, RB Kolubara Copyright © 2023 – Miloš Živanović

## Slide 4
Na površinskom kopu “Polje E” na otkopavanju otkrivke aktivno je 7 sistema, na otkopavanju uglja aktivno je dva sistema, i jedan sistem dreglajna(10 Eš-eva i jedan Marion)
Tehnologija eksploatacije kontinualnim sistemima na “Polju E”
Sistem | Bager | Odlagač | Samohodni transporteri
I BTO | SRs 1200x24/4+VR | A2RsB3500x60+BRs | /
II BTO | SRs 1201x24/4+VR | A2RsB3500x60+BRs | BRs1600(17,5+32,5)x15
III BTO | SRs 1200x24/4+VR | A2RsB3500x60+BRs | /
IV BTO | SRs 1200x22/2+VR | / | /
V BTO | SchRs 1760 x32/5+VR | Ars1800/(14+33+60)x20 | /
VI BTO | SRs 1200x24/4+VR | Ars 1600/(37+60)x18 | /
VII BTO | SchRs 1400x28/3 | PA 200 2200/2000 | /
BTU | SchRs 630x25/6 | / | BRs 1600/(28+50)x15
 | SchRs C700 | / | BRs 1200x29/32
BTS | SRs 1300x26/5+VR | / | BRs 1600/(28+50)x17
Miloš Živanović, A.D. EPS, RB Kolubara Copyright © 2023 – Miloš Živanović

## Slide 5
Tehnologija eksploatacije kontinualnim sistemima na “Polju E”
BTS sistem , kod koga se eksploatacija vrši rotornim bagerom SRs 1300x26/5+VR( G-8).
Drugi ugljeni sistem na kome se vrši eksploatacija uglja je BTU sistem, kod koga se eksploatacija uglja vrši rotornim bagerom SchRs 630x25/6.
Ukupno računajući proizvodnju otkrivke i uglja na “Polju B/C“ i „Polju D“ za 2021.godinu koeficijent otkrivke je 2,43 m3/t(17 644 115m3, 7 277 434t) dok je za 2022. koeficijent otkrivke 4,99m3/t (22 548 644m3 4 520 643t)
Problemi pri eksploataciji:
Velika količina otkrivke u odnosu na količinu uglja
Podzemne vode
Nestabilnost južne kosine
Miloš Živanović, A.D. EPS, RB Kolubara Copyright © 2023 – Miloš Živanović

## Slide 6
Uvođenje diskontinualne mehanizacije za eksploataciju uglja
Eksploatacija uglja kontinualnim sistemima unutar granica “Polja D” je završena 2021.godine, prelaskom otkopne mehanizacije unutar kontura površinskog kopa „Polje E“.
Površina terena u kojem se vršila eksploatacija u tom periodu je 200 399 m2. Na dnevnom planu planirano je da proizvodnja iznosi oko 1500t.
Kvalitet uglja u ovoj zoni je veoma dobar gde je prosečna vrednost DTE 9440 kj/kg , količina vlage je 47,02%, a prosečna količina pepela je 12,03%.
Miloš Živanović, A.D. EPS, RB Kolubara Copyright © 2023 – Miloš Živanović

## Slide 7
Za otkopavanje uglja koriste se bageri kašikari sa obrnutom kašikom proizvođača Hidromek Hmk 230Lc i Hyundai HX 300L kao i hidraulični bager Sunward 365E.
Kamioni koji se koriste za transport otkopanog materijala su Tatra Phoenix i Man TGS.
Uvođenje diskontinualne mehanizacije za eksploataciju uglja
 | Karakteristike bagera |  |  | 
 | Hidromek Hmk 230LC | Hyundai HX 300L | Sunward SWE 365E | EŠ 6/45
Zapremina kašike (m3) | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 6
Visina kopanja (m) | 9,56 | 10,04 | 10,39 | 16
Dubina kopanja (m) | 6,21 | 6,44 | 7,1 | 20
Radijus kopanja (m) | 9,52 | 10,02 | 10,94 | 45
Visina istresanja (m) | 6,84 | 6,94 | 7,3 | 16
Miloš Živanović, A.D. EPS, RB Kolubara Copyright © 2023 – Miloš Živanović

## Slide 8
Miloš Živanović, A.D. EPS, RB Kolubara Copyright © 2023 – Miloš Živanović

## Slide 9
Miloš Živanović, A.D. EPS, RB Kolubara Copyright © 2023 – Miloš Živanović

## Slide 10
Tehnologija eksploatacije diskontinualnom mehanizacijom
Miloš Živanović, A.D. EPS, RB Kolubara Copyright © 2023 – Miloš Živanović

## Slide 11
Tehnologija eksploatacije diskontinualnom mehanizacijom
Miloš Živanović, A.D. EPS, RB Kolubara Copyright © 2023 – Miloš Živanović

## Slide 12
Tehnologija eksploatacije diskontinualnom mehanizacijom
Miloš Živanović, A.D. EPS, RB Kolubara Copyright © 2023 – Miloš Živanović

## Slide 13
Rezultati proizvodnje uglja
Mesec | Broj tura | Proizvodnja (t )
Oktobar | 1769 | 25192
Novembar | 3252 | 43593
Decembar | 2798 | 35680
∑ | 7819 | 104466
2021.godina
Miloš Živanović, A.D. EPS, RB Kolubara Copyright © 2023 – Miloš Živanović

## Slide 14
Rezultati proizvodnje uglja
2021.godina
Mesec | Broj tura |  |  | Proizvodnja (t ) |  | 
 | Max | Min | Prosečno | Max | Min | Prosečno
Oktobar | 144 | 17 | 93 | 1981 | 198 | 1326
Novembar | 135 | 45 | 108 | 1892 | 710 | 1453
Decembar | 136 | 27 | 90 | 1758 | 363 | 1151
Prosečno | 138 | 30 | 97 | 1877 | 424 | 1310
Max | 144 | 45 | 108 | 1981 | 710 | 1453
Min | 135 | 17 | 90 | 1758 | 198 | 1151
Miloš Živanović, A.D. EPS, RB Kolubara Copyright © 2023 – Miloš Živanović

## Slide 15
,
Rezultati proizvodnje uglja
2022.godina
Mesec | Broj tura | Proizvodnja(t )
Januar | 1831 | 23008
Februar | 1934 | 24627
Mart | 1834 | 23676
April | 2566 | 31757
Maj | 1319 | 16168
Jun | 254 | 3191
Jul | 1471 | 22446
Avgust | 3776 | 56236
Septembar | 3807 | 56820
Oktobar | 3892 | 60404
Novembar | 3668 | 54817
Decembar | 3442 | 49701
∑ | 29794 | 422856
Miloš Živanović, A.D. EPS, RB Kolubara Copyright © 2023 – Miloš Živanović

## Slide 16
,
Rezultati proizvodnje uglja
2022.godina
Mesec | Broj tura |  |  | Proizvodnja (t ) |  | 
 | Max | Min | Prosečno | Max | Min | Prosečno
Januar | 89 | 35 | 61 | 1075 | 447 | 767
Februar | 89 | 58 | 69 | 1151 | 707 | 880
Mart | 94 | 40 | 76 | 1208 | 466 | 987
April | 176 | 50 | 88 | 2232 | 564 | 1095
Maj | 218 | 89 | 146 | 2684 | 1111 | 1796
Jun | 107 | 48 | 85 | 1407 | 555 | 1064
Jul | 120 | 53 | 98, | 1608 | 799 | 1496
Avgust | 158 | 62 | 135 | 2417 | 868 | 2008
Septembar | 145 | 86 | 131 | 2168 | 1320 | 1959
Oktobar | 146 | 97 | 129 | 2234 | 1493 | 2013
Novembar | 141 | 54 | 122 | 2181 | 765 | 1827
Decembar | 138 | 89 | 111 | 2031 | 1249 | 1603
Prosečno | 135 | 63 | 104 | 1866 | 862 | 1458
Max | 218 | 97 | 146 | 2684 | 1493 | 2013
Min | 89 | 35 | 61 | 1075 | 447 | 767
Miloš Živanović, A.D. EPS, RB Kolubara Copyright © 2023 – Miloš Živanović

## Slide 17
Rezultati proizvodnje uglja
2023.godina
Mesec | Broj tura | Proizvodnja(t )
Januar | 3192 | 49395
Februar | 3250 | 50588
Mart | 3113 | 49837
April | 720 | 12123
Maj | / | /
Jun | 100 | 1482
Jul | 2981 | 47850
∑ | 10275 | 161945
Miloš Živanović, A.D. EPS, RB Kolubara Copyright © 2023 – Miloš Živanović

## Slide 18
Rezultati proizvodnje uglja
2023.godina
Mesec | Broj tura |  |  | Proizvodnja (t ) |  | 
 | Max | Min | Prosečno | Max | Min | Prosečno
Januar | 140 | 47 | 103 | 2114 | 738 | 1593
Februar | 138 | 67 | 116 | 2099 | 1061 | 1807
Mart | 109 | 87 | 100 | 1773 | 1416 | 1608
April | 108 | 56 | 80 | 1900 | 982 | 1347
Maj | / | / | / | / | / | /
Jun | 100 | 100 | 100 | 1482 | 1482 | 1482
Jul | 99 | 84 | 93 | 1610 | 1364 | 1496
Prosečno | 116 | 73 | 99 | 1829 | 1174 | 1333
Max | 140 | 100 | 116 | 2114 | 1482 | 1807
Min | 99 | 47 | 80 | 1482 | 738 | 0
Miloš Živanović, A.D. EPS, RB Kolubara Copyright © 2023 – Miloš Živanović

## Slide 19
Zaključak
Angažovanjem diskontinualne mehanizacije u periodu od oktobra 2021, do kraja jula 2023.godine otkopano je ukupno 689.267 t.
Angažovanjem pomoćne mehanizacije kroz sve tri smene značilo bi da se proizvodnja poveća, i onda bi iznosila 2500-3000t na dnevnom nivou, što bi pomoglo ukupnoj proizvodnji uglja na površinskim kopovima uglja.
Miloš Živanović, A.D. EPS, RB Kolubara Copyright © 2023 – Miloš Živanović

## Slide 20: HVALA NA PAŽNJI!
Miloš Živanović, A.D. EPS, RB Kolubara Copyright © 2023 – Miloš Živanović